Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

филиала АО «РСК Ямала» в г. Салехард за апрель 2018 г.

ТП, ВЛ, КЛ:

| № п.п. | Наименование объекта | Наименование работ | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время ввода в работу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТП-26 РУ 0,4 кВ ф. 3 | Протяжка болтовых соединений, переопресовка наконечников по Р/О, t-70 | 04.04.18г. 15-00 | 04.04.18г. 15-30 |
| 2. | ТП-151 ВЛИ-0,4кВ ф.2 | Монтаж слетевшего с клинового зажима провода СИП, на опоре по Р/О | 05.04.18г. 14-45 | 05.04.18г. 16-05 |
| 3. | ПС "Т" КРУН-3, Т-5 КЛ-6кВ 2 с.ш.-6кВ КРН ф. 16,17,36,52,56,49 | Изменение фазировки КЛ-6кВ в КРН в рамках присоединения к сетям Тюм. Энерго | 03.04.18г. 11-00 | 05.04.18г. 11-11 |
| 4. | ПС 110 кВ "Полярник",КРУН-3 ПС "Т" | Проверка чередования фаз КЛ 6 кВ "Полярник"-КРУН-3/2 | 06.04.18г. 11-28 | 06.04.18г.12-43 |
| 5. | ТП-20 ВЛИ 0,4 кВ ф 1 | Переопрессовка наконечников в ОДЩУ Королева 26 по ж/д. | 06.04.18г. 15-00 | 06.04.18г. 16-23 |
| 6. | ТП-46 ВЛ 0,4 кВ ф 8. | Монтаж изолятора на приемной траверсе пер. Строителей 4. | 12.04.18г. 14-36 | 12.04.18г. 15-21 |
| 7. | ВЛ-6кВ ф.4 участок от ТП-58 до ТП-56 | Установка подкосов, демонтаж проводов и опор | 17.04.18г. 14-30 | 17.04.18г. 17-52 |
| 8. | ТП-74 ВЛИ-0,4 кВ ф2 | Перетяжка проводов,замена анкерного зажима | 20.04.18г. 14-35 | 20.04.18г. 15-50 |
| 9. | ТП-23 РУ 0,4 кВ ф 12 | Демонтаж пускателя в щите ограничителя мощности. | 24.04.18г. 09-42 | 24.04.18г. 10-10 |
| 10. | ТП-56 ВЛ 0,4 кВ ф 3 | Установка укосины опора № 3, перетяжка проводов | 24.04.18г. 09-30 | 24.04.18г. 10-30 |
| 11. | ТП-147 ВЛ 0,4 кВ ф 7 | Замена ввода ул. Комбинатская 1а | 24.04.18г. 14-50 | 24.04.18г. 16-00 |
| 12. | ТП-25 РУ-0,4кВ ф.№6 | Перенос проводов на новую опору, перенос щитов, переключение потребителей | 25.04.18г. 09-30 | 25.04.18г. 18-00 |
| 13. | ТП-20 РУ-0,4кВ ф№4 | Перераспределение нагрузки по фазам для улучшения качества эл.энергии по замечаниям в журнаде дефектов. | 26.04.18г. 09-30 | 26.04.18г. 10-38 |
| 14. | ТП-126 2с.ш. -6кВ МВ яч.20 | Доливка масла фазы В | 27.04.18г. 11-20 | 27.04.18г. 14-30 |
| 15. | ТП-23 РУ 0,4 кВ ф.12 | Установка щита ограничителя мощности | 28.04.18г. 09-30 | 28.04.18г. 10-50 |

Устройства РЗиА:

| №№ п/п | № заявки | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 124 | ТП №8 РУ-6 кВ 1 СШ | 03.04.18г. 11-30 | 08.04.18г. 20-00 | ППР устройств РЗиА |
| 2. | 138 | ТП №8 РУ-6 кВ 2 СШ | 09.04.18г. 09-27 | 13.04.18г. 17-20 | ППР устройств РЗиА |
| 3. | 158 | ТП №126 РУ-6 кВ 1 СШ | 18.04.18г. 09-40 | 20.04.18г. 16-00 | ППР устройств РЗиА согласно графика 2018г. |
| 4. | 171 | ТП №126 РУ-6 кВ 2 СШ | 23.04.18г. 09-40 | 28.04.18г. 11-50 | ППР устройств РЗиА согласно графика 2018г. |